ДИНАМИКА СТАЦИОНАРНОГО ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ.

Будем рассматривать идеальную жидкость – жидкость, между движущимися друг относительно друга слоями которой не возникает сил трения – их называют силами вязкости. Энергетически это означает, что мощность непотенциальных внутренних сил, действующих между частицами жидкости, в любом ее выделенном объеме равна нулю – полная энергия изменяется только под действием вешних непотенциальных сил.

Будем считать жидкость несжимаемой.

Рассмотрим течение жидкости по трубе в два последовательные момента времени:

Уравнение непрерывности:

За указанный промежуток времени часть массы жидкости поднялась на высоту .Изменение полной энергии жидкого тела равно:

За этот же промежуток времени работа сил давления равна:

Изменение полной энергии жидкого тела равно работе внешних непотенциальных сил:

(Здесь была учтена несжимаемость жидкости: )

Это соотношение – уравнение Бернулли.