Физика 8. Электромагнитные явления.

(56. Магнитное поле.

В пространстве, окружающем любое движущееся заряженное тело существует магнитное поле.       В частности, магнитное поле существует вокруг любого электрического тока.

Магнитное поле проявляет себя, в частности, по действию на магнитную стрелку (магнитное действие тока).

Магнитные стрелки притягиваются разноименными полюсами и отталкиваются одноименными.

(57. Магнитное поле прямого тока.

Линии, вдоль которых в магнитном поле располагаются оси маленьких магнитных стрелок называют магнитными линиями магнитного поля.

Направление магнитной линии совпадает с направлением от «юга» к «северу» в магнитной стрелке.

Магнитные линии - способ графического представления магнитного поля.

(58. Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение.

Магнитное действие катушки тем больше, чем больше в ней витков и чем больше сила тока.

Железный сердечник усиливает магнитное действие катушки.

Катушка с железным сердечником называется электромагнитом.

(59. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов.

Тела, длительное время сохраняющие намагниченность, называются постоянными магнитами.

Свойство магнитного взаимодействия: разноименные магнитные полюса притягиваются, одноименные отталкиваются.

К магнитам хорошо притягиваются: чугун, сталь, железо; хуже: никель, кобальт.

(60. Магнитное поле Земли.

Магнитное поле Земли очень важно для живых существ: оно задерживает смертоносное корпускулярное излучение Солнца.

Северное сияние - еще одно из явлений, возникающих в магнитном поле Земли.

(61. Действие магнитного поля на проводник с током.

Если проводник с током действует на магнитную стрелку, то и постоянный магнит должен действовать на проводник с током.

Опыт:

Это явление - основа действия электродвигателя.

# Text boxes

Магнитная стрелка:

Магнитные линии магнитного поля тока - замкнутые линии, охватывающие проводник.

Гипотеза Ампера:

Постоянный магнит ведет себя так же, как катушка с током, потому что в нем имеются круговые токи.

Теперь мы знаем: эти токи - результат движения заряженных частиц, составляющих атомы.

Те места магнита, где обнаруживается наиболее сильное магнитное действие, называют полюсами магнита.

Северным магнитным полюсом называют тот полюс, которым свободный магнит поворачивается к северному географическому полюсу Земли.

Полюса бывают только двух родов: северный и южный, но общее количество полюсов у магнита может быть и больше (смотри рисунок).

Земля - большой магнит.

Южный магнитный полюс находится в 2100 км от северного географического полюса (75(с.ш., 99(з.д.).

Северный магнитный полюс находится вблизи южного географического полюса (66,5(ю.ш., 140(в.д.)

Это позволяет использовать компас для определения направления север-юг (северный полюс стрелки притягивается к южному магнитному полюсу Земли, и стрелка указывает на северный географический полюс)

Реальное магнитное поле Земли сложнее, чем у простого магнита, изображенного на рисунке, оно меняется от места к месту и во времени.

Вывод:

В магнитном поле на проводник с током действует сила, которая зависит от силы тока, величины магнитного поля и их взаимного расположения.